SI.271.2.2018						Niwiska, dnia 30.03.2018 r.

Zmiana do przetargu

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „„Rozwój OZE w gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan Królewski, Markowa, Niwiska,  Ostrów, Sędziszów Małopolski”.

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego nr SI.271.2.2018

- Zmiana w ogłoszeniu.

- W ogłoszeniu o zamówieniu  dział II.2.4) otrzymuje następujące brzmienie:

„II.2.4)  2. Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 890 instalacji fotowoltaicznych  w budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Instalacja o mocy 2,1 kWp – 24 szt. (20 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 4 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

2) Instalacja o mocy 2,4 kWp – 45 szt. (39 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 6 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

3) Instalacja o mocy 3,0 kWp – 790 szt. (624 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 166 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

4) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.4,2kWp – 10 szt.  (9 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

5) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.5,1kWp  – 7 szt.  (5 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 2 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

6) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.6kWp – 8 szt.  (7 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

7) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.7,2kWp  – 2 szt.  (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego;)

8) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.8,1kWp – 2 szt.  (1 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

9) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.9,6kWp  – 2 szt. (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego)

3. Realizacja zadania nr 1 obejmuje między innymi:

    - montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,

    - montaż inwerterów,

    - wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,

    - połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),

    - wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,

    - przygotowanie wniosków o przyłączenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z załącznikami do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

    - dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych,

    - instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,

    - sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,

    - uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),

    - inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna)  i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ).

    - usunięto

    - serwis uszkodzonych instalacji,

    - reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

- Przedmiotem zadania nr 2 jest dostawa i montaż kotłów na biomasę (pellet)  w budynkach prywatnych, obejmująca między innymi:

  - demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,

  - dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną, 30 szt. kotłów na biomasę  w budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- kotłownia na biomasę o mocy 15 kW – 7 szt.,

- kotłownia na biomasę o mocy 20 kW – 12 szt.,

c)   kotłownia na biomasę o mocy 25 kW – 11 szt.,

  - posadowienie kotła na biomasę,

  - podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o.,

  - montaż armatury, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych  i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

  - instalacja układu sterującego,

  - wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji technicznej,

  - wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

  - zabezpieczenie instalacji przed korozją,

  - napełnienie instalacji,

  - uruchomienie instalacji,

  - instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,

  - sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej Użytkownikom,

  - uzupełnienie ubytków ścian, stropów,

  - inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna)  i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SIWZ),

  - usunięto,

  - serwis uszkodzonych instalacji,

  - reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

- Przedmiotem zadania nr 3 jest dostawa i montaż 83 szt. powietrznych pomp ciepła 
w budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemności 200L– 21 szt.

- instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemności 300L – 62 szt.

Realizacja zadania nr 3 obejmuje między innymi:

- dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 83 zestawów powietrznych pomp ciepła o mocy 5,3 kW, dla potrzeb gospodarstw domowych. Pompy ciepła dedykowane są do pracy z  dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,

- dostawę i montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) instruktaż użytkowników potwierdzony protokołem co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem;

11) inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna)  i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7c do SIWZ),

12) usunięto,

13) serwis uszkodzonych instalacji,

14) reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

- W ogłoszeniu o zamówieniu  dział II.2.1) otrzymuje następujące brzmienie:

Zamiast:

„Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 936 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych”.

Powinno być:

„Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 890 instalacji fotowoltaicznych w budynkach prywatnych”

- Zmiany w SIWZ

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dział I Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Przedmiotem zadania nr 1 jest dostawa i montaż 890 instalacji fotowoltaicznych  w budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Instalacja o mocy 2,1 kWp – 24 szt. (20 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 4 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

2) Instalacja o mocy 2,4 kWp – 45 szt. (39 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 6 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

3) Instalacja o mocy 3,0 kWp – 790 szt. (624 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 166 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

4) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.4,2kWp – 10 szt.  (9 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

5) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.5,1kWp  – 7 szt.  (5 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 2 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

6) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.6kWp – 8 szt.  (7 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

7) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.7,2kWp  – 2 szt.  (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego;)

8) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.8,1kWp – 2 szt.  (1 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego; 1 szt. – poza obrębem budynku mieszkalnego)

9) Instalacja fotowoltaiczna o mocy min.9,6kWp  – 2 szt. (2 szt. – posadowionych w obrębie budynku mieszkalnego)

- Realizacja zadania nr 1 obejmuje między innymi:

- montaż modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą,

- montaż inwerterów,

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyką zapewniającą dostosowanie parametrów produkowanej energii do wymogów pracy z siecią PGE Dystrybucja S.A.,

- połączenie instalacji z uziomem (jeżeli istnieje),

- wykonanie zabezpieczeń przeciwporażeniowych i przepięciowych instalacji,

- przygotowanie wniosków o przyłączenie mikroinstalacji w dniu odbioru instalacji z załącznikami do sieci PGE Dystrybucja S.A.,

- dokonanie przez Wykonawcę wszelkich, wymaganych zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ, prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych,

- instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,

- sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej użytkownikom,

- uzupełnienie ewentualnych ubytków ścian, stropów (przywrócenie do stanu pierwotnego),

- inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna)  i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7a do SIWZ).

- usunięto,

- serwis uszkodzonych instalacji,

- reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

4. Przedmiotem zadania nr 2 jest dostawa i montaż kotłów na biomasę (pellet)  w budynkach prywatnych, obejmująca między innymi:

- demontaż wyeksploatowanego źródła ciepła,

- dostawę i montaż, w oparciu o dokumentację techniczną, 30 szt. kotłów na biomasę  w budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

  - kotłownia na biomasę o mocy 15 kW – 7 szt.,

  - kotłownia na biomasę o mocy 20 kW – 12 szt.,

  - kotłownia na biomasę o mocy 25 kW – 11 szt.,

- posadowienie kotła na biomasę,

- podłączenie układu kotłowego do istniejącej instalacji c.o.,

- montaż armatury, zaworu bezpieczeństwa, naczyń przeponowych  i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

- instalacja układu sterującego,

- wykonanie odprowadzenia spalin z kotła do komina, spełniającego wymagania określone w dokumentacji technicznej,

- wykonanie płukania oraz prób szczelności instalacji,

- zabezpieczenie instalacji przed korozją,

- napełnienie instalacji,

- uruchomienie instalacji,

- instruktaż Użytkowników potwierdzony protokołem,

- sporządzenie instrukcji obsługi w języku polskim i przekazanie jej Użytkownikom,

- uzupełnienie ubytków ścian, stropów,

- inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna)  i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7b do SIWZ),

- usunięto,

- serwis uszkodzonych instalacji,

- reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

- Przedmiotem zadania nr 3 jest dostawa i montaż 83 szt. powietrznych pomp ciepła 
w budynkach prywatnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

- instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemności 200L– 21 szt.

- instalacja o mocy 5,3 kWp z zasobnikiem wody o pojemności 300L – 62 szt.

Realizacja zadania nr 3 obejmuje między innymi:

- dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 83 zestawów powietrznych pomp ciepła o mocy 5,3 kW, dla potrzeb gospodarstw domowych. Pompy ciepła dedykowane są do pracy z  dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,

- dostawę i montaż kanałów powietrznych,

- podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

- dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

- instalacja układu sterującego,

- wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

- napełnienie instalacji,

- uruchomienie instalacji,

- instruktaż użytkowników potwierdzony protokołem co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi w języku polskim i ich przekazaniem użytkownikom,

- uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem;

- inne elementy ujęte w załączniku nr 8 do SIWZ (dokumentacja techniczna)  i wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7c do SIWZ),

- usunięto,

- serwis uszkodzonych instalacji,

- reakcje serwisu w zadeklarowanym czasie.

- Zmiany w załącznikach:

Nowe brzmienie załączników:

    - Załącznik nr 7 a/b/c – Wzory umów

    - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.